## Slide 1: Потенцијал за намалување на аерозагадување од приклучок на домаќинства кон мрежата за снабдување со гас
Филип Стојановски
Хотел: Александар Палас - Скопје
Датум: 26 март 2024 година

## Slide 2: Општо
Природен гас, е мешавина на гасовити јагленоводороди сo околу 95% метан. Се добива од бушотини, а потоа се транспортира до крајните потрошувачи. Природниот гас е чисто гориво со широк спектар на употреба во индустријата и домаќинствата.

## Slide 3: Општо
Енергијата добиена од нормален кубен метар гас, со просечна калорична вредност на 33.338 KJ може да се спореди со енергија добиена од согорувањето:
3,5 kg дрвa
2,6 кг камен јаглен
1 литар гориво
9,8 kWh електрична енергија
0,78 килограми течен гас (пропан / бутан)

## Slide 4: Методологија
Пресметаната потребна топлинска моќност за греење и потрошувачката на енергија користен е правилникот за енергетски карактеристики на зградите и правилникот за енергетска контрола (Службен весник на РМ, бр. 94/2013 година).
Земена е проектна температура за Скопје од -15оC и број на степен денови 2536.
Површината што се загрева во однос на вкупната површина на живеалиштето да е приближно 49%.

## Slide 5: Основни податоци за објектот
Објектот е куќа која е лоцирана во Скопје, во населбата Козле.
Изградена е во 1960 година и има само еден кат и подрум, која е тврда градба, скелетен систем.

## Slide 6: Основни податоци за објектот
Површина на објектот 57 m2
Греена површина 27 m2
Системот за греење е со шпорет на дрва
Во објектот живеат 4 лица, кои се најчесто дома во попладневните часови после 16 часот
Објектот е без топлинска изолација на надворешните ѕидови и на таванот
Прозорците и надворешната врата се со дрвени рамки

## Slide 7: Анализа на потрошувачката на енергија
Објектот троши 4m3огревно дрво, односно 8049 kWh/god за загревање на 27 m2
За загревање на целата површина на објектот од 57 m2 потребната енергија би била 14342 kWh/god.
Специфична топлинската потрошувачка за загревање на целиот објект изнесува 251,6 kWh/m2god
Специфичната топлинската потрошувачка за загревање на 49% од вкупната површина е 287,6kWh/m2god.

## Slide 8: Анализа на потрошувачката на енергија

## Slide 9: Споредба на цените за енергија за греење
Цената за огревно дрво е земена 4.000,00 ден за 1 m3, цената за пелети е земена 220,00 ден за пакување од 15 kg или 14.700,00 за 1 t, просечната цена за електрична енергија е земена согласно важечкиот правилник за цени од 01.01.2024 година. Просечниот kWh е добиен како просечна потрошувачка на 16 kWh во ВТ1 и 8 kWh во НТ, со вклучен надоместок за пренос и дистрибуција и ДДВ од 18%.
Енергент | MKD/kWh
Огревно дрво со 25% влажност | 2
Пелети | 3,14
Електрична енергија (просечна цена со ДДВ) | 6,73
Природен гас | 5,72
Екстра лесно масло | 6,4

## Slide 10: Цена за загревање на една сезона
4000 денари, 1m3 огревно дрво
14700 денари, 1тон пелети
76 денари, 1 литар екстра лесно масло
56 денари, 1 Nm3 природен гас
Chart: Цена за грејна сезона по енергенс
| Огревно дрво со 25% влажност | Пелети | Природен гас | Екстра лесно масло
 | 16000 | 45072 | 76128 | 91874

## Slide 11: Емисии на PM10 честички
8 м3 дрва
3 тона пелети
1443 литри екстра лесно масло
847 Nm3 природен гас
Chart: Емисии на PM10 по енергенс
| Природен гас | Екстра лесно масло | Пелети | Огревно дрво со 25% влажност
 | 0.035 | 0.19 | 39.7 | 40.98

## Slide 12: Куманово
Домаќинства трошат околу 86076 m3 дрва за една грејна сезона
Оваа количина на дрва изнесува 24.296.178 Nm3 природен гас
Chart: Споредба на годишни емисии на PM10 честички t/a
| огревно дрво | природен гас
t/a | 440.8798 | 0.99741

## Slide 13
ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО